## Slide 1: 计算机网络-2024年秋 传输层（4）：新型拥塞控制
黄群
huangqun@pku.edu.cn

## Slide 2: Congestion Control Algorithms

## Slide 3: Congestion Control Algorithms

## Slide 4: 拥塞控制至今仍是研究热点

## Slide 5: 拥塞控制的2个核心要素
要素1：端系统能观察到什么?
要素2：端系统可以改变什么?
慢启动只占据TCP很小部分，大部分拥塞控制技术关注拥塞避免与快速恢复

## Slide 6: 端系统观察什么：检测拥塞
Delay
Loss

## Slide 7: 端系统改变什么：响应拥塞
一旦观测到拥塞
  降低发送速率
但是，如果网络条件发生改变
  如：网络带宽变大
  ... 保持低发送速率将影响
因此，一旦检测到拥塞不再存在
  增加速率（每次一点点）
  观察报文是否能正常传输

## Slide 8: 经典TCP: TCP Tahoe & TCP Reno
1988年，TCP Tahoe 提出了 (1) 慢启动、(2) 拥塞避免、(3) 3个重复ACK判断丢包
1990年，TCP Reno (RFC 5681) 在 Tahoe 的基础上增加了 (4) 快速恢复
Reno算法的基本思想
  首先设置一个符合情理的初始窗口值
    Tahoe建议：1个MSS
  当没有出现丢包时，慢慢地增加窗口大小，逐渐逼近吞吐量的上界
    慢启动：窗口翻倍
    拥塞避免：线性增加
  当出现丢包时，快速地减小窗口大小，等待阻塞消除
    超时：窗口重设为1个MSS，重新开始慢启动
    3个重复ACK：快速恢复
Tahoe 算法的基本思想
  首先设置一个符合情理的初始窗口值
    Tahoe建议：1个MSS
  当没有出现丢包时，慢慢地增加窗口大小，逐渐逼近吞吐量的上界
    慢启动：窗口翻倍
    拥塞避免：线性增加
  当出现丢包时，快速地减小窗口大小，等待阻塞消除
    窗口重设为1个MSS，重新开始慢启动

## Slide 9: 目录
拥塞控制改进
  慢启动优化
  TCP New Reno、SACK
  TCP BIC
  TCP CUBIC
  TCP Vegas、TCP Westwood
  TCP BBR
  DCTCP

## Slide 10: 慢启动阶段
慢启动阶段的主要优化目标：CWND的初始化
  CWND = 1 MSS (Tahoe)
  Linux 2.6 (RFC 3390) CWND depends on MSS
  Linux 3.0 (RFC 6928) CWND = 10 MSS
    An Argument for Increasing TCP’s Initial Congestion Window, SIGCOMM CCR’10, by Google

## Slide 11: 目录
拥塞控制改进
  慢启动优化
  TCP New Reno、SACK
  TCP BIC
  TCP CUBIC
  TCP Vegas、TCP Westwood
  TCP BBR
  DCTCP

## Slide 12: TCP New Reno
The NewReno Modification to TCP’s Fast Recovery Algorithm，RFC 6582 (1995)
思想：快速恢复阶段，针对同时多个丢包优化
当sender收到了3个重复ACK，进入快速恢复模式，重传最古老的未确认包
  如果只有这一个包丢了，那么重传这个包且收到新ACK时，期望新ACK会把所有重传前数据进行确认
  否则（新ACK没对所有重传前数据确认），说明有多个包丢了,我们叫这个新ACK为Partial ACK
一旦发现Partial ACK，sender就可以推理出有多个包被丢了
  继续重传未被确认的第一个包，直到再也收不到了Partial ACK，才结束Fast Recovery

## Slide 13: TCP New Reno例子
TCP Reno: 离开快速恢复，进入拥塞避免
TCP NewReno:
重传data[1]前，已发数据data[0]-data[12]
收到ack[3]，说明除了data[1]，还有其他数据丢失
继续处于快速恢复阶段，重传data[4]
TCP New Reno仍存在问题：
每个RTT只能判断并重传1个丢包
为什么发送data[17]？
答案：取决于此时cwnd更新规则：
a. 先减去partial ACK确认的字节数，即16-3=13（单位MSS）;
b. 如果该partial ACK确认字节数大于等于MSS，cwnd再增加一个MSS，即13+1=14
因此，可以发送data[17]，但不能发data[18]
参考：https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6582 （page 6)
ssthresh=6
cwnd=12/2+3=9
cwnd=13
cwnd=14
cwnd=15
cwnd=16

## Slide 14: Selective Acknowledgments（SACK）
SACK(选择重传)机制：一次性通知多个丢包
A Conservative Loss Recovery Algorithm Based on Selective Acknowledgment (SACK) for TCP， RFC6675
SACK出现在TCP头Option字段
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
32 bit
接 收 窗 口
TCP握手时，表示各自是否支持SACK
（也是通过Option字段）

## Slide 15: Selective Acknowledgments（SACK）
 |  | Kind=5 | Length
Left Edge of 1st Block |  |  | 
Right Edge of 1st Block |  |  | 
… |  |  | 
Left Edge of nth Block |  |  | 
Right Edge of nth Block |  |  | 
Left Edge表示已收到的不连续块的第一个序号，Right Edge表示已收到的不连续块的最后一个序号+1，即左闭右开区间
通过ACK和SACK信息，发送方就可以确定接收方具体没有收到的数据就是从ACK到最大SACK信息之间的那些空洞的序号
TCP Option总共不超过40字节，每个序号4字节：1个ACK段最多4组SACK信息
15181
SACK选项格式
选项类型（1字节）
SACK长度（1字节）

## Slide 16: 目录
拥塞控制改进
  慢启动优化
  TCP New Reno、SACK
  TCP BIC
  TCP CUBIC
  TCP Vegas、TCP Westwood
  TCP BBR
  DCTCP

## Slide 17: 经典TCP拥塞控制的性能问题
核心问题：在探测满载窗口的过程中，如何增加拥塞窗口以尽可能利用网络带宽？
TCP Reno线性增大拥塞窗口，探测当前可用网络带宽，即每经过一个RTT，拥塞窗口增加一个MSS（拥塞避免）
当端到端时延带宽乘积（BDP）较大时，拥塞窗口增长过慢，导致信道无法满载
Wmax
Wmax/2
阴影部分表示信道带宽未被充分利用
TCP Reno
Notes: BDP:时延带宽积

## Slide 18: TCP-BIC: Binary Increase Congestion
论文：Binary Increase Congestion Control (BIC) for Fast Long-Distance Networks， INFOCOM’ 04
BIC算法发现这么多的拥塞控制算法都在努力找一个合适的cwnd，本质就是一个搜索的过程，因此BIC算法的核心思想使用二分查找来搜索合适的cwnd
Linux在采用CUBIC之前的默认算法

## Slide 19: 二分查找过程
思想
  如果发生丢包的时候，窗口的大小是W1，那么要保持线路满载却不丢包，实际的窗口最大值应该在W1以下
    初始化Wmax=W1
  如果丢包后将窗口乘性减到了W2后，成功收到重传报文的ACK，那么实际的窗口值应该在W2以上 (Wmin)
    初始化Wmin=W2
ACK驱动的查找：每经过一个RTT，若无丢包发生，便将窗口设置到Wmax和Wmin的中点，一直持续到接近Wmax
  更新Wmin

## Slide 20: 更新上下界：Smax与Smin
  while (Wmin <= Wmax) {
  inc = (Wmin+Wmax)/2 - cwnd;
  if (inc > Smax)
  inc = Smax;
  else if (inc < Smin)
  inc = Smin;
  cwnd = cwnd + inc * MSS / cwnd;
  if (no packet losses)
  Wmin = cwnd;
  else
  break;
  }
Smax: Max Increment
Smin: Min Increment
拥塞避免阶段，每收到一个新ACK：

## Slide 21: 当cwnd超过WMAX
既然cwnd度过了Wmax都没有丢包，说明新的Wmax还没有达到
BIC采取了一种非常简单直接的方法：按照逼近Wmax的路径倒回去，即采用与之对称的方案

## Slide 22: TCP-BIC性能
Reno
当Wmax发生更新时以先慢后快的方式探测Wmax , 保证全过程拥塞窗口尽可能接近Wmax
BIC将线性增大探查Wmax 的过程转变为折半查找 ，窗口增长速度大大快于线性查找

## Slide 23: BIC的不公平性
RTT较短的连接会更快到达满载窗口，占据更多的带宽，产生不公平性问题（RTT-fairness）

## Slide 24: 目录
拥塞控制改进
  慢启动优化
  TCP New Reno、SACK
  TCP BIC
  TCP CUBIC
  TCP Vegas、TCP Westwood
  TCP BBR
  DCTCP

## Slide 25: Why CUBIC?
原因1：延迟ACK以及ACK丢失的问题，BIC算法实际实现要比理论情况复杂很多
原因2：BIC容易导致不公平性

## Slide 26: TCP CUBIC
论文：CUBIC: A New TCP-friendly High-speed TCP Variant，SIGOPS 08
Linux 2.6.18之后，取代BIC算法
也是Windows 10, MacOS, Android默认TCP拥塞控制算法
核心思想：
  窗口增长函数仅仅取决于当前距离上次丢包经过的时间t
  从而，窗口增长完全独立于网络的时延RTT
CUBIC的RTT独立性质使得CUBIC能够在多条共享瓶颈链路的TCP连接之间保持良好的RTT公平性

## Slide 27: TCP CUBIC
CUBIC将BIC算法连续化，用三次函数拟合BIC算法曲线（CUBIC名字的由来）
拥塞窗口成为距上次丢包的时间t 的函数
  不再根据RTT间隔来确定调整窗口的时机，避免了RTT不公平问题
三次函数增长分为两个阶段：
  Steady State Behavior阶段：以凹函数增长逼近最近一次丢包时窗口
  Max probing阶段：以凸函数增长探测当前满载窗口
绝大多数时间内，拥塞窗口都在Wmax附近，保持了较高的发送效率
TCP-BIC
TCP-CUBIC

## Slide 28: CUBIC算法曲线
C越大，探测到最大窗口的时间越短
区间起始时刻为最近一次检测到丢包的时间
区间的宽度不再依赖于ACK
time
window
size

## Slide 29: 目录
拥塞控制改进
  慢启动优化
  TCP New Reno、SACK
  TCP BIC
  TCP CUBIC
  TCP Vegas、TCP Westwood
  TCP BBR
  DCTCP

## Slide 30: TCP Vegas
论文：TCP Vegas: End to End Congestion Avoidance on a Global Internet，JSAC’ 95
核心思想是用RTT的值来影响拥塞窗口，而不是通过丢包
没有大规模部署，但在轻量级系统中比较受关注
具体方案
  监控RTT，通过RTT来估计当前的实际吞吐量
  如果实际吞吐量与期望吞吐量差别不大甚至更好
    线性地增加cwnd
  如果实际吞吐量比我们的期望吞吐量要小很多
    线性地减少cwnd
重传改进：计算出来的RTT大于Timeout，直接重传

## Slide 31: TCP Westwood
论文：TCP Westwood: Bandwidth Estimation for Enhanced Transport over Wireless Links，MOBICOM 2001
主要运用于无线网络
核心思想：
  通过在发送端持续不断的检测ack的到达速率来进行带宽估计
  当拥塞发生时用带宽估计值来调整拥塞窗口和慢启动阈值

## Slide 32: 目录
拥塞控制改进
  慢启动优化
  TCP New Reno、SACK
  TCP BIC
  TCP CUBIC
  TCP Vegas、TCP Westwood
  TCP BBR
  DCTCP

## Slide 33: 拥塞与瓶颈链路带宽
瓶颈链路带宽BtlBw，决定了端到端路径上的最大数据投递速率
当数据量到达瓶颈链路BDP时，在瓶颈链路处形成排队，导致RTT延长(甚至超时)
当数据量持续增加到BDP + BufferSize时，就开始丢包
开始丢包
开始排队

## Slide 34: BBR: Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time
BDP=BtlBw × Rtprop
  瓶颈链路带宽BtlBw：不会引起路由器缓存排队的最大发送速率
  RTprop：”发送端-接收端”整个路径往返时间
BDP物理含义：瓶颈链路装满时，整个网络管道里的数据量
  包含瓶颈链路与其他链路
传统TCP拥塞控制
  以丢包事件为驱动，探测阶段将瓶颈链路上的缓冲区填满直至丢包，并以此为依据判断是否进行被动的乘性减小
  目标：认为BDP + BtlneckBufSize是最优窗口大小
BBR
  目标：认为BDP是最优窗口大小
  相比于传统TCP，BBR的目标更有优势
    相同的吞吐量
    更低的延迟、更小的丢包风险

## Slide 35: BBR: Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time
BBR核心思想
  获知当前BDP，将cwnd往BDP调整
BDP=BtlBw × Rtprop
  问题转化为，求当前BtlBw与Rtprop
论文：BBR: Congestion-Based Congestion Control，2016

## Slide 36: Max BW和min RTT不能同时被测得
要测量最大带宽，就要把瓶颈链路填满，此时buffer中存在排队分组，延迟较高
要测量最低延迟，就要保证链路队列为空，网络中分组越少越好，cwnd较小

## Slide 37: 解决方案：BDP点的近似检测
用过去10秒内的最小RTT（min RTT）和最大投递率（max BW），分别近似RTprop和BtlBw，并依据这两个值估算当前BDP

## Slide 38: BDP检测：启动阶段（START_UP）
当连接建立时，类似TCP的慢启动，指数增加发送速率，尽可能快地占满管道
若经过三次发现投递率不再增长，说明已达到BtlBw，瓶颈链路处分组已开始排队
（事实上此时已经多发了数据）

## Slide 39: BDP检测：排空阶段（DRAIN）
指数降低发送速率（相当于是startup的逆过程），将多占的数据慢慢排空

## Slide 40: BDP检测：瓶颈带宽探测（PROBE_BW）
进入稳定状态后, 先在一个RTT内增加发送速率，探测最大带宽
如果RTT增大（发生排队），再减小发送速率，排空前一个RTT多发出来的包
后面6个RTT使用更新后的估计带宽发送

## Slide 41: BDP检测：时延探测（PROBE_RTT）
每过10秒且RTT未更新，就进入RTprop探测阶段
在这段占200ms(全过程2%的时间内)，cwnd固定为4个包
测得的RTprop作为基准，在瓶颈带宽探测阶段判断是否发生排队
为抵消此阶段牺牲的发送速率，延迟探测后快速增加发送速率，保障瓶颈带宽观测

## Slide 42: BBR状态机
STARTUP
DRAIN
PROBE_BW
PROBE_RTT
200ms
带宽连续三次增长不超过25%
Inflight<=BDP
RTT10s未更新
稳定状态
带宽最大
带宽未最大
BBR已实现在Linux 4.9中
在广域网中，性能比传统TCP明显提升

## Slide 43: 目录
拥塞控制改进
  慢启动优化
  TCP New Reno、SACK
  TCP BIC
  TCP CUBIC
  TCP Vegas、TCP Westwood
  TCP BBR
  DCTCP

## Slide 44: DCTCP：面向数据中心的TCP
针对数据中心的TCP拥塞控制算法
论文：Data Center TCP (DCTCP)，SIGCOMM 2010
RFC 8257
Linux 3.18.11开始支持

## Slide 45: 数据中心的流量特点
90%+的流量基于TCP连接，根据流量大小可以分为：
  时延敏感的短流（50KB-1MB）
  吞吐敏感的长流（1MB-50MB）
Worker 1
Aggregator
Worker 2
Worker 3
上层应用任务
执行结果
数据中心内部有一类经典的通信模式-Partition/Aggregate
  Aggregator将上层应用任务划分给下层的worker执行
此外，还存在大量突发流量
  时间<1s
  大小<2KB

## Slide 46: 数据中心的性能问题
Incast
  在一个很短的时间内，大量流量同时到达交换机的一个端口，导致缓冲区被占满，最终导致丢包
  在并发流量很大的情况下，即使每条流的包很小，也会产生Incast问题
Worker 1
Aggregate
Worker 2
Worker 3
由于缓冲区满，最后一个包被丢弃，需要重传

## Slide 47: 数据中心的性能问题
2. Queue Buildup
  长流和短流同时通过交换机的同一个端口时，由于长流占用较多的缓冲区空间，导致短流延迟增大，甚至丢包
3. Buffer Pressure
  交换机的不同端口通常共享同一块缓冲区，即使长流和短流通过不同的端口，短流通过的端口也会出现缓冲区不足的问题
Sender 1
Receiver
Sender 2
由于缓冲区被长流的包占满，短流的包被丢弃，需要重传

## Slide 48: 数据中心需要什么样的传输层协议
容忍高突发流量
  在Partition/Aggregate通信模式中，所有Worker几乎会在同一时间向Aggregator返回执行结果，产生很高的突发流量
低时延
  数据中心有大量时延敏感的短流，如网页搜索等
高吞吐
  数据中心有大量吞吐敏感的长流，如文件传输、分布式机器学习中神经网络模型参数的传输等
想要同时做到这三点，传输层协议需要将缓冲区队列长度维持在一个较低的水平

## Slide 49: DCTCP核心思想
根据网络拥塞程度精细地减小发送窗口：
  一旦发现拥塞，发送窗口减至原窗口的（1-α/2），α 反映了拥塞程度
  传统TCP中 α总为1
拥塞程度的衡量：ECN标记（explicit congestion notification）
  当交换机队列的瞬时长度超过某个阈值时，交换机在报文头设置ECN标记
  使用显式的拥塞反馈能够更好地控制突发流量

## Slide 50: DCTCP：发送端、接收端、交换机协作
交换机
  当队列长度超过K时，给随后到来的包标记ECN
接收端
  仅当ECN报文出现或消失时才立即发送ACK，
  否则采取Delay ACK的策略
发送端
  每个RTT更新一次发送窗口
  这个值反应了拥塞程度
    其中
K
ECN Mark(1 bit)
Don’t Mark
DCTCP的实现：
  只需30行左右的代码改动
  在交换机上设置参数K
接收端状态机

## Slide 51: DCTCP和TCP的比较
(Kbytes)
Setup: Win 7, Broadcom 1Gbps Switch
Scenario: 2 long-lived flows, K = 20KB
交换机中的队列长度：
  DCTCP能将队列长度稳定地维持在一个很低的水平
  而TCP的队列长度不仅高，而且波动很大
因此，DCTCP更适用于现代数据中心

## Slide 52: 为什么DCTCP能取得良好性能
容忍高突发流量
  DCTCP维持了较低的队列长度，可以留出较大的缓冲区给突发流量
  采用标记策略，使得发送端在丢包之前就感知到拥塞
低时延
  由于队列长度较短，也减少了包在队列中的排队时延
高吞吐
  DCTCP根据拥塞程度精确调节窗口，使得发送窗口的变化比较平滑，不会出现吞吐量骤降的情形
论文：Analysis of DCTCP: Stability, Convergence, and Fairness (SIGMETRICS’ 11)对DCTCP性能进行了深入分析

## Slide 53: 总结
TCP Tahoe（1986年进入BSD Unix，1988年论文发表）
TCP Reno（1986年进入BSD Unix，1990年论文发表）
慢启动优化（TCP Tahoe -> Linux 2.6 -> Linux 3.0，2010年论文发表）
TCP New Reno（1995年）
SACK（1996年RFC)
TCP Vegas（1995年论文）、TCP Westwood（2001年论文）
TCP BIC（2004年论文）
TCP CUBIC（2006年进入Linux 2.6.19，2008年论文发表）
TCP BBR（2016年论文）
DCTCP（2010年论文发表，2012年前后进入Linux 3.18）