## Slide 1: 计算机网络-2024年秋 传输层（5）：新型传输层协议
黄群
huangqun@pku.edu.cn

## Slide 2: 目录
DCCP
MPTCP
QUIC

## Slide 3: UDP的问题
一些容忍少量丢包、但延迟敏感的应用，适合采用UDP传输：
  如视频会议、在线游戏等
然而，UDP没有拥塞控制机制：
  拥塞发生时，UDP既感知不到拥塞，也不会降低其发送速率，从而影响应用性能，也影响网络的整体性能
  对TCP协议极不友好，损害网络公平性（TCP让出的带宽都被UDP占了）
解决方案：
  给UDP增加拥塞控制机制

## Slide 4: DCCP：UDP + 拥塞控制
DCCP=UDP+拥塞控制
  增加ACK报文、包序列号、面向连接等拥塞控制手段
DCCP提供不可靠数据报流服务：
  UDP报文段可能丢失、乱序到达
  无流量控制
DCCP提供模块化的拥塞控制：
  应用可以根据需要，选择不同的拥塞控制机制

## Slide 5: DCCP的报文格式
Generic Header
Additional Fields
Options
Application Payload
Source Port |  |  |  |  | Destination Port
Data Offset |  |  | CCVal | CsCov (4bit) | Checksum
Res | Type (4bit) | 1 | Reserved |  | Sequence Number (high bits)
Sequence Number (low bits) |  |  |  |  | 
0
8
16
24
Source Port |  |  |  |  | Destination Port
Data Offset |  |  | CCVal | CsCov | Checksum
Res | Type | 0 | Sequence Number |  | 
0
8
16
24
使用常规序号
使用短序号
X =1
X =0
传输层
UDP
TCP
DCCP
DCCP位于传输层
DCCP报文包括四个域
Notes: 所有报文都要携带通用头部。通用头有两种类型，一种带48bit的常规序号，另一种带24bit的短序号，应用可以根据需要选择。
不同类型的报文需要不同的Additional Fields，但该字段的长度是固定的。
options是一个变长列表。

## Slide 6: DCCP的报文类型
DCCP-Request | An open connection request(from client)
DCCP-Response | An open connection response(from server)
DCCP-Ack | Transmit ack info
DCCP-Data | Transmit data
DCCP-DataAck | DCCP-Data + DCCP-Ack
DCCP-CloseReq | An close connection request(from server)
DCCP-Close | An close connection request(from client)
DCCP-Reset | Destroy connection
DCCP-Sync, DCCP-SyncAck | Recover synchronization after bursts of loss and recover from half-open connections
连接初始化
数据传输
连接终止
重新同步

## Slide 7: DCCP连接
DCCP是面向连接的，两个主机之间有一个全双工连接：
  由两个方向的半连接组成
  以A to B方向的半连接为例
    A向B发送Data报文段
    B向A发送ACK报文段
  同一方向的ACK段和Data段可以合并成DataAck报文段

## Slide 8: DCCP的交互流程
Client
Server
CLOSED
CLOSED
LISTEN
RESPOND
OPEN
REQUEST
OPEN
Request
Response
ACK
Client
Server
…
Data/ACK/DataACK
Client
Server
OPEN
OPEN
CLOSEREQ
CLOSED
CLOSED
CLOSING
TIMEWAIT
Close
Reset
Wait
2 MSL
CloseReq
(a) 连接建立
(b) 数据传输
(c) 连接终止
Only
Server

## Slide 9: DCCP的拥塞控制机制
DCCP连接支持拥塞控制，应用可以根据需要选择不同的拥塞控制机制：
  组成一个连接的两个半连接，可以选择不同的拥塞控制机制
不同的拥塞控制机制由一个1字节的CCID来标识，连接建立时两个终端协商确定
目前DCCP的RFC文档定义了两个CCID，分别是2和3，其余的值保留
  CCID2：TCP-like Congestion Control
  CCID3：TCP-Friendly Rate Control(TFRC)
Notes: 不同的应用有不同的需求，而且没有一个协议可以覆盖所有应用的需求，因此DCCP的目的并不是提供一个具体的、全面的解决方案，而是提供简洁且通用的API，从而程序员可以基于这些API进行开发。

## Slide 10: DCCP的拥塞控制机制
TCP-like Congestion Control（CCID2）
  发送方维持一个发送窗口，并且不停地发包，直到没有可用的发送窗口
  接收方对收到的包回复ACK报文，包括一段时间内收到的所有包的序号（用于支持SACK机制）
  丢包或者ECN标记表示出现拥塞，此时发送端需要将发送窗口减半
TCP-Friendly Rate Control（CCID3）
  接收方计算丢包率，报告给发送方
  发送方根据丢包率计算发送速率，并根据发送速率发包
相比而言，CCID3可以更平滑地调节发包速率

## Slide 11: DCCP可靠传输
SeqNum与ACK只是用来拥塞控制，不要求可靠传输
接收方：ACK可以不含序列号（如CCID3，只反馈丢包率）
发送方：发现丢包也没有义务

## Slide 12: 目录
DCCP
MPTCP
QUIC

## Slide 13: 传统TCP协议的不足与改进方案
传统TCP协议仅支持单路径传输，即只能利用终端主机上的一个网络接口传输数据
随着接入技术的发展，同时具备多个网络接口的网络设备已经越来越普及，多路径传输更适合当前的网络环境
移动网络
数据中心移动网络
移动网络和数据中心网络中的网络设备天然拥有多个网络接口，已具备实现多路径传输的物理基础
多路径传输示意图
13
多路径TCP协议（MPTCP）：将单一数流切分为若干TCP子流，同时利用多条路径进行传输

## Slide 14: MPTCP的优势
多径带宽聚合
  终端设备可以聚合不同路径上的可用带宽，以获得更高的网络带宽
提升传输的可靠性
  使用多条路径传输数据，可以有效避免因单条路径性能恶化或中断导致的应用连接中断
支持链路的平滑切换
  多路径传输方式允许终端在不同接入网络间快速、平滑地切换，选取当前链路质量最好的路径传输数据

## Slide 15: MPTCP在网络体系结构中的位置
MPTCP位于套接字和TCP之间：
  MPTCP可在源主机和目的主机的多对网络接口间分别建立TCP连接，并将数据流分配到多条TCP连接上传输
  应用程序通过套接字调用MPTCP，MPTCP向应用程序提供单条连接的抽象，因而对应用层透明
  MPTCP兼容并扩展了TCP协议：TCP基本头不变，只定义了新的选项，从而对网络层也是透明的
MPTCP连接是一个或多个子流的集合：
  路径：本地主机与远程主机之间可用于建立连接的一个链路序列称为路径，使用四元组<本地IP地址，本地端口，远程IP地址，远程端口>表示
  子流：在单个路径上运行的 TCP 流称为子流，是MPTCP连接的组成部分

## Slide 16: MPTCP连接管理
主机A
地址A1
地址B1
主机B
SYN
SYN/ACK
ACK
常规TCP连接的建立过程-三次握手
建立MPTCP连接：
  首先初始化一条MPTCP连接（与建立常规TCP连接的过程相似）
  然后将MPTCP的其它子流附加到已经存在的MPTCP连接上
用于MPTCP连接管理的操作（TCP选项字段）：
  MP_CAPABLE：建立MPTCP连接
  MP_JOIN：附加新的子流到已有连接
  ADD_ADDR：新增可用路径
  REMOVE_ADDR：删除路径
  MP_FASTCLOSE：关闭所有子流
16

## Slide 17: 初始化MPTCP连接
主机A
地址A1
地址A2
地址B1
主机B
SYN+MP_CAPABLE
SYN/ACK+MP_CAPABLE(Key-B)
ACK+MP_CAPABLE(Key-A, Key-B)
初始化一条MPTCP连接（A1->B1)
主机A发出SYN报文段，其中启用了MP_CAPBLE字段，用以询问主机B是否支持MPTCP
若主机B支持MPTCP，则响应SYN/ACK报文段，其中启用了MP_CAPBLE字段并附上自己的密钥
主机A向主机B发送ACK报文段，并附上自己和主机B的密钥，至此MPTCP的连接初始化完成
地址B2
建立MPTCP连接的过程与建立常规TCP连接相似，不同之处在于启用了MP_CAPBLE字段，并交换了用于身份认证和建立子流的密钥信息
17

## Slide 18: 附加子流到MPTCP连接上
主机A
地址A1
地址A2
地址B1
主机B
SYN+MP_CAPABLE
SYN/ACK+MP_CAPABLE(Key-B)
ACK+MP_CAPABLE(Key-A, Key-B)
SYN+MP_JOIN(Token-B, R-A，A2-ID)
SYN/ACK+MP_JOIN(HMAC-B, R-B，B2-ID)
ACK+MP_JOIN(HMAC-A)
ACK
创建新的子流（A2->B2）附加到已经存在的MPTCP连接
主机A根据Key-B生成主机B的令牌（Token-B），该令牌指定当前子流需要附加到哪个MPTCP连接上，并将自身产生的随机数（R-A）和当前子流的地址编号（A2-ID）添加到SYN报文段中
主机B根据前面MP_CAPBLE字段交换的密钥和随机数（R-A）产生认证信息（HMAC-B），与自身产生的随机数（R-B）和当前子流的地址编号（B2-ID)一同写入SYN/ACK报文段中
地址B2
附加子流需要启用MP_JOIN字段
主机A验证HMAC-B，无误后向主机B发送ACK报文段，并附上自己的认证信息（HMAC-A）
主机B验证HMAC-A，无误后向主机A发送ACK报文段，至此子流建立完毕

## Slide 19: MPTCP路径管理和关闭连接
新增路径
  隐式新增：使用MP_JOIN方式新增子流
  显式新增：仅新增路径（并不启用新的子流），使用ADD_ADDR字段
主机A
主机B
ADD_ADDR(ECHO=0,IP#-A3,IP#-A3-ID,HMAC-A3)
ADD_ADDR(ECHO=1,IP#-A3,IP#-A3-ID,HMAC-A3)
主机A发送启用了ADD_ADDR字段的报文段，包含新的IP地址/端口对（IP#-A3)和对应的IP地址编号(IP#A3-ID)、认证信息（HMAC-A3），ECHO指示当前报文段是“发出”
主机B验证HMAC-A3，无误后将路径信息记录下来，向主机A发送响应报文段，ECHO标注为“响应”，其它信息原样发回
删除路径
主机A发送启用了REMOVE_ADDR字段的报文段，指定要删除的路径地址
REMOVE_ADDR(A3-ID)
关闭单个子流：与关闭常规TCP连接一致
关闭所有子流：
主机A发送启用了MP_FASTCLOSE字段的报文段，其中附加了主机B的密钥用以身份认证
ACK／RST(Key-B)
主机B收到后，选择恰当时机关闭所有连接，并向主机A发出确认
RST
19

## Slide 20: MPTCP的数据调度
在多路径传输中，发送端将属于同一个数据流的数据包调度到不同的路径上传输，由于不同路径的差异，这些数据包往往无法按照发送顺序到达接收端
低速链路
高速链路
乱序到达的数据包需暂存在接收缓存中，直到接收缓中的数据包能够按序交付给上层应用，这既影响了数据传输的实时性，又影响了网络的吞吐量
应用层数据包
MPTCP：根据拥塞窗口大小及路径延迟，将数据按比例分配给各个子流，尽力保证数据包按序到达接收端，降低数据乱序到达对网络性能产生的不利影响
20

## Slide 21: MPTCP的拥塞控制
IETF MPTCP工作组提出的拥塞控制的设计目标
  提升吞吐量：多路径TCP连接的各个子流获得的总吞吐量，不应低于其最优路径上单路径TCP连接的吞吐量
  公平性：多路径TCP连接在同一网络瓶颈处的多个子流，不能过多地侵占其它单路径TCP连接的带宽
  均衡拥塞：多路径TCP连接应能在满足前两个准则的情况下，实现各个子流之间的负载均衡，尽可能将拥塞路径上的流量迁移到较好的路径上
公平性是关注的重点，MPTCP采用的是网络公平性原则
网络瓶颈
子流1
子流2
MPTCP实现网络公平性准则的方法：
  限制各个子流窗口增长速度的总和，不超过单路径TCP连接的窗口增长速度
  从而，MPTCP连接通过各子流获得的总吞吐量和单路径TCP连接获得的吞吐量相当
举例：假设MPTCP的两个子流与一个常规TCP流共享一个网络瓶颈，则MPTCP两个子流获得的带宽应为瓶颈带宽的1/2，而不是2/3，这样才能保证MPTCP连接对常规TCP连接的友好性

## Slide 22: MPTCP的应用现状
Linux内核已经支持MPTCP协议，当前最新版本为v0.95（ http://www.multipath-tcp.org/ ）
iPhone和iPad上的Multipath TCP（https://support.apple.com/zh-cn/HT201373）
  在同时支持蜂窝移动数据网络和Wi-Fi网络的iOS设备中，Siri 尝试通过 Wi-Fi 建立 MPTCP 连接；如果连接成功，Siri 通过蜂窝移动数据建立备用连接；如果 Wi-Fi 不可用或不可靠，MPTCP 立即在后台切换到蜂窝移动数据网络
三星的手机设备 Galaxy S6 和 S6 Edge 已经在韩国KT运营网络中支持MPTCP协议
Citrix公司的Web应用交付方案Netscaler 和F5公司的 BIG-IP 目前也同样支持使用MPTCP协议提升网络性能
Tessares公司推出的商业化MPTCP解决方案可以在用户端和服务器端快速部署MPTCP服务
华为Link Turbo技术？
22

## Slide 23: 目录
DCCP
MPTCP
QUIC

## Slide 24: TCP存在的问题
TCP 实现在操作系统内核中
  作为传输优化的最终受益者，应用无法对TCP进行修改
  操作系统的更新往往跟不上应用的需求和节奏
TCP体系握手时延大
  互联网上的大趋势：低时延需求越来越强烈；加密流量占比越来越大
  TLS(传输层安全性协议)+TCP的体系握手时延很大，传输前需要3个RTT进行握手
近年来加密流量占比迅速上升
24

## Slide 25: TCP存在的问题
TCP多流复用存在队头阻塞问题
  当前的应用普遍比较复杂，常需要同时传输多个元素
    例如：网页传输中，每个单独的图片即为一个数据流，不同数据流之间相互独立。为每个数据建立一个TCP连接很低效（尤其对于小流，单独建立连接成本高昂），因此出现了多流复用
  TCP传输需要保持有序性
    出现丢包时，后面的数据需要等丢失的包重传完成才能使用，这就导致了队头阻塞
客户端
服务器
图片1
图片2
图片3
3个TCP连接
上图：每个数据流使用单独的TCP连接
下图：多个数据流复用一个TCP连接
客户端
服务器
图片1
图片2
图片3
1个TCP连接
网页中的多个图片可以同时传输
25

## Slide 26: QUIC：UDP基础 + TCP/TLS/HTTP特性
传统的传输架构
  TCP提供数据传输服务
  TLS（传输层安全性协议）对数据进行加密
  HTTP协议定义如何发起请求-响应请求
  应用在HTTP之上实现
基于QUIC的传输架构
  QUIC替代TCP、TLS和部分HTTP的功能
QUIC实现在用户态中
  底层基于UDP实现
  拥塞控制是模块化的，可以方便地使用各种TCP拥塞控制算法，如CUBIC等
应用: 浏览器；
短视频；……
HTTP/2
TLS(传输层安全性协议)
TCP
IP
应用: 浏览器；
短视频；……
HTTP over QUIC
QUIC
UDP
IP
基于TCP的传输架构
基于QUIC的传输架构

## Slide 27: QUIC连接建立
(Client)
(Server)
你好
你好
咱们加密吧
好的，我的密钥是xx
收到！我的密钥是yy
收到！可以加密通话了！
TCL建连、TLS建连串行进行
建连需要3RTT
***(加密后的数据）
3rtt
你好，咱们加密通话吧
你好，好的，我的密钥是xx
收到！我的密钥是yy
收到！可以加密通话了！
传输建连与加密建连同时进行
建连需要2RTT
***(加密后的数据）
2rtt
你好，咱们加密通话吧
你好，好的，我的密钥是xx
收到！
我的密钥是yy;
***(加密后的数据）
第一段数据随密钥同时发送建连仅需1RTT
1rtt
传统TCP建连
初步优化
QUIC
27

## Slide 28: QUIC包格式介绍（简化）
QUIC底层使用UDP进传输
  QUIC包作为UDP的数据载荷
  IANA（互联网数字分配机构）建议QUIC使用UDP的443端口
UDP头
UDP的数据部分
Flags
连接标识符
包号
……
QUIC头
QUIC的数据部分
注：QUIC的包格式机制较为复杂，有20+种frame，这里做了概念简化

## Slide 29: QUIC多数据流
TCP：1个连接1对双向字节流
QUIC：多字节流
  一个QUIC连接，可以用于传输多个字节流（streams）
  每个QUIC报文，甚至可以包含来自多个stream的数据
多个streams实现了独立的多流复用

## Slide 30: 无队头阻塞的多流复用
理论上，TCP也可以多流复用，但是……
TCP多流复用时的队头阻塞问题
  TCP为保持数据的有序性，出现丢包时，会等待该数据到达后，再提交给上层应用
  多流复用时，某个数据流的数据包丢失，会使得TCP连接上所有数据流都需要等待
QUIC对队头阻塞问题的解决
  在单个连接中，建立相互独立的多个QUIC流，某个流的数据包丢失不影响其它流的数据交付
  分析：TCP保证了整个连接的数据交付的有序性（有序）; QUIC利用了各个流相互独立的特性，仅保持了流内部数据的有序性（部分有序），减少了不必要的等待
  同时限制：单个流对接收端缓冲区的占用不能超过阈值
红色流的包丢失，不会阻塞绿色和蓝色的流
TCP丢包会阻塞所有后续的流
QUIC丢包只会影响相关的流
动画：同时发送两个流，黄颜色的流上有丢包
30

## Slide 31: 明确的包序号和更精确的RTT
TCP中Seq的作用
  ACK将Seq用于ACKNum，确认接收成功
  接收端交付数据时，判断重复数据与顺序
QUIC
  一个packet包含多个stream的frame
  各个stream独立交付
  TCP的seq对各个frame意义不大
因此，QUIC分离确认接收与向上层交付数据
  Packet Number：ACK中确认packet接收
  Offset：判断数据重复与顺序
  连接标识符(Connection ID)：用于对连接进行表示和识别
  包号(Packet Number)：单调递增，即同一个连接中，每个QUIC包的包号都不一样
  Offset：该stream内的偏移量

## Slide 32: 明确的包序号和更精确的RTT
TCP重传歧义的问题：
  TCP的重传包使用和原包相同的序号，因此可能某一序号被用了不止一次
  TCP收到这一序号的ACK时，无法判断是针对哪个包的ACK，从而影响后续操作，如测量RTT的大小
QUIC解决重传歧义的方法：
  QUIC的packet number单调递增，对于重传包也会递增packet number
  每个packet number只会出现一次，ACK没有歧义！
  QUIC接收端记录收到包与发出ACK之间的时延，并发馈给发送端，方便发送端更准确地测量RTT

## Slide 33: IP地址/端口切换无需重新建立连接
手机上经常出现WIFI和移动网络间的相互切换
1.2.3.4
5.6.7.8
4G
切换连接导致客户端IP变化
IP变化时，TCP需要重新建立连接
33
IP地址/端口发生变化时，TCP连接会断开
  例如手机WIFI断开时，常常自动转而使用移动信号
  此时，TCP会断连，需要应用进行处理

## Slide 34: IP地址/端口切换无需重新建立连接
  连接标识符(Connection ID)：用于对连接进行表示和识别
IP地址/端口发生变化时，TCP连接会断开
  例如手机WIFI断开时，常常自动转而使用移动信号
  此时，TCP会断连，需要应用进行处理
QUIC支持IP/端口切换
  QUIC使用Connection ID来表示每个连接
  IP地址或端口的变化不影响对原有连接的识别
  客户IP地址或端口发生变化时，QUIC可以快速恢复
由传输层对连接的切换进行管理
  更符合互联网体系结构
  不再需要应用重复造轮子

## Slide 35: QUIC易于部署和更新
  整个QUIC包被加密传输
  保护用户数据隐私
  避免被中间设备识别和修改
QUIC在用户态实现
  与操作系统解耦，从而能和应用一同快速迭代
  如：预留接口，用户自定义拥塞控制
版本协商机制
  由于QUIC的快速迭代特性，会同时存在众多QUIC版本
  客户需要和服务器进行版本协商（不引入额外时延的协商机制）
0111
0101
QUIC
TCP
中间设备无法识别和修改QUIC header中的信息
Notes: x

## Slide 36: QUIC的发展状态
截止2017年，互联网上7%的数据使用QUIC进行传送
2018年，IETF宣布，HTTP/3将弃用TCP协议，改为使用QUIC协议实现
2020年，华为在最新的HMS core网络加速套件中推出hQUIC
2020年， Facebook 宣布其超过 75% 的网络流量使用 QUIC；……
2012年
Google开始设计QUIC的初始版本
开始在Chromium 浏览器中进行测试
2013年
2016年
IETF QUIC 工作组成立
2022年
QUIC for HTTP
以QUIC为基础的
HTTP 3.0发布！
正在推进的新特性（截止2020年底）
  加密算法由谷歌定义的算法，换成更通用的TLS
  QUIC不可靠传输的扩展
  可路由的Connection ID
  截止时间可感知的QUIC扩展
  ……
2014年
作为HTTPS的底层协议在谷歌进行部署

## Slide 37: 总结
拥塞控制
  TCP Tahoe（1986年进入BSD Unix，1988年论文发表）
  TCP Reno（1986年进入BSD Unix，1990年论文发表）
  慢启动优化（TCP Tahoe -> Linux 2.6 -> Linux 3.0，2010年论文发表）
  TCP New Reno（1995年）
  SACK（1996年RFC)
  TCP Vegas（1995年论文）、TCP Westwood（2001年论文）
  TCP BIC（2004年论文）
  TCP CUBIC（2006年进入Linux 2.6.19，2008年论文发表）
  TCP BBR（2016年论文）
  DCTCP（2010年论文发表，2012年前后进入Linux 3.18）
新型传输层协议
  DCCP
  MPTCP
  QUIC