## Slide 1: 计算机网络-2024年秋 数据链路层（3）无线网络
授课教师：黄群
huangqun@pku.edu.cn

## Slide 2: 目录
无线网络简介
无线链路特征与多路访问
802.11无线局域网
蜂窝网
管理移动性的一般方法
移动IP、蜂窝网的移动性管理

## Slide 3: 无线网络
无线网络让设备可以更加不受拘束地访问Internet
  无线电话用户已经远超有线电话用户
  无线连网设备数量已经与有线连网设备数量相当
  截至2020年，全球已有40亿移动联网用户，150亿移动设备
GSMA-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Report-2020.pdf
• Number of mobile devices worldwide 2020-2025 | Statista

## Slide 4: 组成无线网络的元素
network
infrastructure

## Slide 5: 组成无线网络的元素
无线主机
例：笔记本电脑，智能手机
运行应用程序
静止的或者移动的
  无线并不意味着移动
network
infrastructure

## Slide 6: 组成无线网络的元素
基站
通常与有线网络连接
主要功能：中继（relay）
  在有线网络与无线主机之间互相传输报文
  有覆盖范围限制
  例：无线信号塔，WiFi接入点
network
infrastructure

## Slide 7: 组成无线网络的元素
无线链路
主要用于连接基站与无线主机
  有些场景下也用于连接其他网络设备（如交换机与路由器）
需要多路访问控制，以协调各个主机对链路的访问
各类链路传输速率，支持距离差异很大
network
infrastructure

## Slide 8: 部分无线链路的特征
室内
10-30m
室外
50-200m
室外中等距离
200m – 4 Km
室外长距离
5Km – 20 Km
.056
.384
1
4
5-11
54
2G: IS-95, CDMA, GSM
2.5G: UMTS/WCDMA, CDMA2000
802.15
802.11b
802.11a,g
3G: UMTS/WCDMA-HSPDA, CDMA2000-1xEVDO
4G: LTWE WIMAX
802.11a,g point-to-point
450
802.11n
传输速率 (Mbps)
1300
802.11 ac

## Slide 9: 无线网络的分类
类型1：基于基础设施的无线网络
特点：使用基站连向更大的网络
切换（handoff）问题: 设备移动，导致所连接的基站发生变化
network
infrastructure

## Slide 10: 无线网络的分类
类型2：自组织网络
没有基站
节点自我组织成一个网络
  节点只能在无线链路的覆盖范围内互相连接
  相互路由、交换

## Slide 11: 无线网络的分类
单跳无线链路
多跳无线链路
基于基础设施
无基础设施
（自组织）
主机通过基站
连向更大的网络
（蜂窝网、WiFi）
无基站，源-目的直连
(蓝牙)
主机通过多个无线节点
进行中继，连接到更大网络
（无线网状网络
wireless mesh networks）
无基站，
通过多个无线节点中继
（无线自组织网络MANET，
车载自组织网络VANET）
还可以根据数据报文是否经过多个无线链路分类

## Slide 12: 无线网络的核心问题
无线（wireless)：如何通过无线链路进行数据传输
  数据链路层技术
  需要根据无线链路物理特性，考虑差错控制、多路访问控制等功能
移动（mobility）：处理主机所连基站发生的变动
  定位主机
  IP地址
  保持TCP连接

## Slide 13: 目录
无线网络简介
无线链路特征与多路访问
802.11无线局域网
蜂窝网
管理移动性的一般方法
移动IP、蜂窝网的移动性管理

## Slide 14: 无线链路特征
递减的信号强度
  信号穿过物体时，强度将减弱
  即使自由空间中，随着距离增加也会衰减（称为路径损耗 path loss）
其他信号源的干扰
  如：2.4GHz 无线LAN与2.4GHz 无线电话
  微波、电动机等等
多路径传播：电磁波反射后，通过不同路径到达接收端
与有线链路显著不同之处
在无线链路上进行数据传输更为困难

## Slide 15: 无线链路特征
信噪比（signal-to-noise ratio，SNR）：收到信息强度与噪声强度的相对值
  单位：分贝
  信噪比越高，越容易提取信息
比特差错率（BER）：接收方收到的错误比特的比例
物理层：不同传输速率、不同BER vs SNR
  给定物理层：增加传输功率 -> 增加SNR -> 降低BER
  给定信噪比：增加传输速率 -> 增加BER
实际：SNR随着主机移动或者环境变化改变
  自适应物理层技术：在BER不超过特定值下，选择最高传输速率
10
20
30
40
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4

## Slide 16: 无线链路中的多路访问问题
相比于有线链路，无线链路有更复杂问题
A
B
C
问题1：隐藏终端
B与A可以互相听到
B与C可以互相听到
A与C之间存在障碍，无法听到对方存在
  更无法知道双方在B处互相干扰
A
B
C
A’s signal
strength
space
C’s signal
strength
问题2：信号衰减
B与A可以互相听到
B与C可以互相听到
A与C之间收到的对方信号极为微弱
  更无法知道双方在B处互相干扰

## Slide 17: 无线链路中的多路访问问题
相比于有线链路，无线链路有更复杂问题
A
B
C
问题1：隐藏终端
B与A可以互相听到
B与C可以互相听到
A与C之间存在障碍，无法听到对方存在
  更无法知道双方在B处互相干扰
A
B
C
A’s signal
strength
space
C’s signal
strength
问题2：信号衰减
B与A可以互相听到
B与C可以互相听到
A与C之间收到的对方信号极为微弱
  更无法知道双方在B处互相干扰
隐藏终端与信号衰减的影响：无法实现“边发边听”
“听不见！” “说话声音这么小声还想CSMA/CD?”

## Slide 18: 无线网络的多路访问
信道划分:
  TDMA、FDMA、基于编码（CDMA）
随机访问
  ALOHA类：纯ALOHA、时隙ALOHA
  CSMA类：非持续CSMA、1-持续CSMA、p-持续CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA（WLAN中使用）
轮流协议：
  轮询协议
  令牌协议
  位图协议
  二进制倒计数协议
  有限竞争协议：自适应树

## Slide 19: 码分复用 Code Division Multiple Access (CDMA)
本质上将所有可能编码的集合划分给用户
  所有用户采用同样的信道频段
  每个用户拥有各自的编码机制（称为码片 code chipping）
允许用户同时传输数据
  通过编码机制的设计，尽量减少干扰的影响（称为编码正交性）
编码过程
解码过程
  编码结果 = 数据 × 码片序列
  解码结果 = （收到的编码数据 · 发送者码片序列）/ M
1bit，取值1或-1
M位1或-1向量，每个用户不同
M位1或-1向量
M位1或-1向量，每个用户不同
M位1或-1向量
向量点乘

## Slide 20: CDMA例子
时段 1
时段 0
d1 = -1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
Zi,m= di.cm
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
时段 0
传输内容
时段 1
传输内容
信道输出：Zi,m
发送方
码片序列
数据
时段 1
时段 0
d1 = -1
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
时段 0
解码结果
时段 1
解码结果
接收方
码片序列
接收数据
Di = S Zi,m.cm
m=1
M
M

## Slide 21: CDMA：2个发送者
使用发送者1的码片序列解码，得到发送者1发出的比特数据
发送者 1
发送者 2
干扰：2个发送者编码后的向量相加

## Slide 22: CDMA
扩频技术2位发明人之一：海蒂·拉玛
CDMA属扩频(spread spectrum)通信中的一种
扩频通信通常有两大类：
一种是直接序列扩频DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)，如CDMA使用码片序列就是这一类
另一种是跳频扩频FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)，
在蓝牙802.15中使用
扩频技术：发明于二战，最初目的是避开敌方监听信息

## Slide 23: 目录
无线网络简介
无线链路特征与多路访问
802.11无线局域网
蜂窝网
管理移动性的一般方法
移动IP、蜂窝网的移动性管理

## Slide 24: IEEE 802.11无线局域网（又称WiFi）
802.11b
2.4 GHz 无执照频段
最高速率 11 Mbps
物理层：直接序列扩频（direct sequence spread spectrum, DSSS)
802.11a
  5 GHz 频段
  最高速率 54 Mbps
802.11g
  2.4 GHz、5 GHz两个频段
  最高速率 54 Mbps
802.11n: 多天线MIMO物理层
  2.4 GHz、5 GHz两个频段
  最高速率 450 Mbps
  物理层：多天线
802.11ac: 多天线MIMO物理层
  5 GHz 频段
  最高速率 1300 Mbps
所有都使用 CSMA/CA 进行多路访问控制
所有都支持基础设施模式与自组网模式

## Slide 25: 无线局域网架构
BSS 1
BSS 2
Internet
hub, switch
or router
支持基础设施模式与自组织模式
网络由基本服务集（Basic Service Set, BSS) 组成
基本服务集包含:
  无线主机
  接入点（access point, AP): 基站的角色
    主机间通过AP进行通信
    只在基础设施模式下存在
  自组织模式: 只有无线主机

## Slide 26: 信道与关联
每个无线主机在能够发送或接收网络层数据之前，必须与一个AP关联（association)
AP的部署（802.11b为例）
  管理员为每个AP配置一个服务集标识符（SSID）
  802.11b频段范围 2.4GHz-2.485GHz spectrum，被划分为11个信道
  管理员为AP选择一个信道
  冲突不可避免：不同的AP可能选择相同信道、信道可能重叠
主机关联AP的过程
  AP周期性发送信标帧（beacon frame），包含AP的SSID与MAC地址
  主机扫描信道，监听信标帧
  收到多个AP的信标帧时，选择1个进行关联
    没有明确的选择算法
  关联时，需要身份验证（可选）、分配IP（通常用DHCP）

## Slide 27: 信道与关联：被动扫描与主动扫描
除了监听信标帧（被动扫描），主机也可以主动扫描
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
3
1
被动扫描:
AP发送信标帧
H1向选择的AP发送关联请求帧
被选择的AP向H1回复关联相应帧
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
2
3
4
主动扫描:
H1广播探测请求帧
AP返回探测响应帧
H1向选择的AP发送关联请求帧
被选择的AP向H1回复关联相应帧

## Slide 28: 多路访问控制
目标：避免冲突，即防止多于1个站点同时在信道内传输数据
发送前侦听信道
  避免干扰正在使用信道的其他站点
发送时不再进行冲突检测（有别于以太网CSMA/CD）
  由于信号强度衰减，发送时很难收到冲突信号
  CSMA/CA（collision avoidance）：发送前就尽量避免冲突
space
A
B
C
A
B
C
A’s signal
strength
C’s signal
strength
难点1：隐藏终端
难点2：信号衰减

## Slide 29: CSMA/CA
802.11 发送方
1 如果发送前信道空闲时间达到DIFS，则发送整个帧
发送时不进行冲突检测
2 如果发送前检测到信道忙，则选择一个随机值作为计时器
  信道空闲时，计时器递减
  信道忙时，计时器不变
3 计时器减为0时，发送，并等待ACK
4 收到ACK后，若马上有下一帧发送，进入步骤2
若未收到ACK，进入步骤2准备重传，并且使用更大的随机值
802.11 接收方
- 如果收到1个正确的帧，等到SIFS时间后，发送ACK
(由于隐藏终端，ACK是必要的)
sender
receiver
DIFS
data
SIFS
ACK

## Slide 30: CSMA/CA：采用倒计时的原因
CSMA/CD：一旦空闲，立刻发送
CSMA/CA：一旦空闲，递减计时器
防止某个帧传输结束时，多个发送者马上发送冲突

## Slide 31: 802.11：预约机制
核心思想：允许发送者“预约保留”信道，而不是随机访问
  避免大帧传输的冲突
步骤1：发送者先使用CSMA/CA发送一个小报文RTS（request-to-send）给基站
  RTS报文仍然可能发生冲突
  发生冲突时重试
  代价可以接受：RTS很小
步骤2：基站广播CTS（clear-to-send）消息，作为对RTS的回复
步骤3：所有站点都会收到CTS
  发送者开始传输
  其他站点推迟传输
步骤4：其他站点在传输完成后也能收到ACK
  开始倒计时、传输
完全避免数据传输时信道冲突问题
（只在RTS预约时冲突）

## Slide 32: 802.11：预约机制
AP
A
B
time
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
reservation collision
defer
发送RTS与DATA前，等待DIFS时间
发送CTS与ACK前，等待SIFS时间

## Slide 33: 802.11帧：地址字段
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control
地址 2: 发送方无线主机或AP的MAC地址
地址 1: 局域网内接收方无线主机
或AP的MAC地址
地址 3: AP所连的路由器接口MAC地址
地址 4: 只在自组织模式下使用
4个地址字段

## Slide 34: 802.11帧：地址字段
Internet
router
H1
R1
AP MAC addr H1 MAC addr R1 MAC addr
地址 1
地址2
地址3
802.11 帧
R1 MAC addr H1 MAC addr
目的地址
源地址
802.3 帧（以太网帧）

## Slide 35: 802.11帧：其他字段
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control
Type
From
AP
Subtype
To
AP
More
frag
WEP
More
data
Power
mgt
Retry
Rsvd
Protocol
version
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
预约的传输时间 (RTS/CTS)
帧序列号(可靠传输)
帧类型 (RTS, CTS, ACK, data)

## Slide 36: 同一子网下的移动
H1从基本服务集BBS 1移动到基本服务集BBS 2
BBS 1与BBS 2属于同一子网，其AP连到同一交换机不同端口
移动后，H1仍在同一子网内，IP地址不变
交换机：通过逆向学习，知道H1连向哪个端口
H1
BBS 2
BBS 1

## Slide 37: 802.11其他功能
自适应传输速率
  根据无线主机的移动，信噪比SNR发生变化
  基站与无线主机都将动态调整传输速率
    通过改变物理层的调制技术
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
10
20
30
40
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
operating point
1. 主机远离基站 -> SNR 降低 -> BER 上升
2. 当BER超过一定阈值 -> 选择有更低传输速率但BER也更低的物理层方案

## Slide 38: 802.11其他功能
功率管理：无线主机在睡眠/唤醒两种状态间切换，睡眠状态下节省能耗
问题：睡眠状态下，AP无法向主机发送帧
流程：
  主机 -> AP：通知将进入睡眠状态，直到下一个信标帧到来
    在802.11帧首部将功率管理比特置1
    信标帧每隔100ms发送一次
  AP：在下一个信标帧之前，不再给该主机发送帧，而是进行缓存
  信标帧：列出了有帧缓存的无线主机
    如果有帧缓存：主机进入唤醒状态，接收帧
    如果没有帧缓存：继续睡眠
    唤醒时间：250μs

## Slide 39: 802.15：个人域无线网
传播直径小于10米
取代一些有线设备
  鼠标、键盘、耳机
自组织方式：没有基础设施
主从模式（master-slave）
  Slave节点请求发送权限
  Master节点授权传输
802.15：从蓝牙技术演化而来
  工作在2.4 GHz波段
  最高速度 721kbps
  信道访问控制：划分为长度625μs的时间片、79个频段
    每个时间片使用1个频段，并且以伪随机方式跳到下一个频段（跳频扩展频谱FHSS）
M
覆盖半径
S
S
S
P
P
P
P
M
S
Master device
Slave device
Parked device (inactive)
P

## Slide 40: 目录
无线网络简介
无线链路特征与多路访问
802.11无线局域网
蜂窝网
管理移动性的一般方法
移动IP、蜂窝网的移动性管理

## Slide 41: 蜂窝网架构
MCS
公共电话网络
MCS
将小区连接到有线网络
管理呼叫建立
处理移动性
移动交换中心MSC
覆盖某个地理区域
基站(base station, BS): 类似 802.11 AP
移动用户通过基站连接到网络
小区(cell)
有线网络
核心思想： 通过移动电话网络， 提供移动数据传输
具体每种蜂窝网技术（2G 到 5G），架构略有不同

## Slide 42: 蜂窝网的第一跳
空中接口（air interface）：将无线设备连接到基站
2G：组合使用FDMA与TDMA
  将信道划分为频段
  每个频段划分为时间片
3G：CDMA
  W-CDMA（欧洲）
  CDMA-2000（美国）
  TD-SCDMA（中国）
4G：正交频分复用
5G：非正交频分复用 + MIMO
频段
时间片

## Slide 43: 2G网络架构：完全使用语音网络
BSC
BTS
收发基站 (BTS)
基站控制器 (BSC)
移动交换中心 (MSC)
移动用户
基站系统 (BSS)
Legend
MSC
公共电话网络
网关 MSC
G
2G又称GSM

## Slide 44: 3G网络架构：语音 + 数据网络
无线电网络控制器
MSC
SGSN
公共电话网络
网关 MSC
G
Serving GPRS Support Node (SGSN)
Gateway GPRS Support Node (GGSN)
Public Internet
GGSN
G
核心特点:
语音网络核心架构不变
单独的数据网络并行运作

## Slide 45: 3G网络架构：语音 + 数据网络
无线电网络控制器
MSC
SGSN
公共电话网络
网关 MSC
G
Public Internet
GGSN
G
无线电接入网络
通用陆地无线接入网（UTRAN）
核心网络
通用分组核心服务
(GPRS) 核心网
public
Internet

## Slide 46: 4G LTE网络架构
无线电网络控制器
MSC
SGSN
Public
telephone
network
网关 MSC
G
Public
Internet
G
GGSN
无线电接入网络
通用陆地无线接入网（UTRAN）
全IP加强分组核心
(EPC)
MME
Public
Internet
P-GW
G
S-GW
G
HSS
3G
4G-LTE

## Slide 47: 4G LTE网络架构
Public
Internet
P-GW
G
S-GW
G
用户设备（UE）
eNodeB
(基站)
Packet data
network
Gateway
(P-GW)
Serving
Gateway
(S-GW)
data
MME
HSS
Mobility
Management
Entity (MME)
control
Home Subscriber
Server(HSS)
无线电接入网络
通用陆地无线接入网（UTRAN）
全IP加强分组核心
(EPC)
统一的全IP架构：语音、数据都封装在IP报文中，在基站-网关间传输，不再有语音网络
控制平面与数据平面分离

## Slide 48: 4G LTE各个组件的功能
用户移动性锚点
QoS 控制、收费记账功能
处理用户设备“空闲/活跃”状态变化
承载者控制（bearer control）： 设置eNodeB（基站）-PGW（网关）隧道
HSS（不在图中）：存储用户相关信息
MME：管理用户状态

## Slide 49: 数据封装、传输过程
tunnel
物理-链路层
UE
eNodeB
S-GW
G
P-GW
G
用户IP报文封装进GPRS Tunneling Protocol (GTP) 消息
GTP 消息被装入UDP，再封装为IP数据包，发往SGW

## Slide 50: 用户状态的简化模型
IDLE状态：没有数据发送
DCH：
  终端拥有单独信道，高速传输（能耗大）
FACH：
  终端与其他终端共享信道，低速传输（能耗小）
Characterizing Radio Resource Allocation for 3G Networks, IMC 2010

## Slide 51: LTE的QoS
从基站eNodeB 到 SGW：保障最小/最大传输速率、丢包率、延迟
QCI值表示质量类型

## Slide 52: 目录
无线网络简介
无线链路特征与多路访问
802.11无线局域网
蜂窝网
管理移动性的一般方法
移动IP、蜂窝网的移动性管理

## Slide 53: 移动性概念
网络角度的移动性分类:
无移动性
高移动性
用户在相同的无线接入网中接入
用户在接入网间移动，同时保持连接
用户在接入网之间移动，但移动时断开连接

## Slide 54: 移动性术语
广域网
归属网络: 每个移动设备有个长期的归属网络，一般不更换（如：128.119.40/24）
永久地址: 移动设备在归属网络中的地址，可以总是访问到该移动设备（如：128.119.40.186）
归属代理: 归属网络中，代表移动设备执行移动性功能的实体

## Slide 55: 移动性术语：当设备不在归属网络内
wide area network
转交地址care-of-address（COA）:
移动设备在被访网络内的地址
(e.g., 79,129.13.2)
被访网络（或外部网络）: 移动设备当前所在的网络 (e.g., 79.129.13/24)
永久地址: 保持不变(128.119.40.186)
外部代理: 外部网络中，代表移动设备执行移动性功能的实体
通信者: 希望与移动设备通信的实体
归属代理
归属网络
外部代理通知归属代理： 该设备属于自己的网络，以及拥有的COA

## Slide 56: 设备注册
wide area network
结果:
外部代理知道该设备的存在
归属代理知道该设备的位置
归属网络
访问网络
1
移动设备进入访问网络时，连接外部代理，申请转交地址
2
外部代理通知归属代理：
该设备属于自己的访问网络
该设备的转交地址
有时候，也可以由设备自身通知归属代理

## Slide 57: 下一个问题：移动设备如何通信
通过路由解决：网络中路由器为移动设备的永久地址创建路由表项
  通过交换路由信息创建（标准网络路由过程）
  路由表说明了该移动设备的位置（属于哪个外部网络）
通过代理解决：
  间接路由：通信者  归属代理  外部代理  移动设备
  直接路由：通信者  外部代理  移动设备
    通信者一开始仍需要通过归属代理，获取移动设备的转交地址

## Slide 58: 下一个问题：移动设备如何通信
通过路由解决：网络中路由器为移动设备的永久地址创建路由表项
  通过交换路由信息创建（标准网络路由过程）
  路由表说明了该移动设备的位置（属于哪个外部网络）
通过代理解决：
  间接路由：通信者  归属代理  外部代理  移动设备
  直接路由：通信者  外部代理  移动设备
    通信者一开始仍需要通过归属代理，获取移动设备的转交地址
无法处理海量
移动设备

## Slide 59: 间接路由
广域网
归属网络
访问网络
3
2
4
1
通信者使用移动设备永久地址作为目的地址
归属代理截获报文，转发往外部代理
外部代理收到报文，转发往移动设备
移动设备使用永久地址作为源地址回复通信者
（无需经过归属代理）

## Slide 60: 间接路由
当设备从一个访问网络移动到另一个访问网络
  在新访问网络进行注册
  新访问网络中的外部代理通知归属代理
  归属代理更新该设备的转交地址记录
  后续报文使用新转交地址发往该设备
对于通信者而言，设备移动、访问网络改变、转交地址改变是透明的
  设备与通信者的连接仍然可以保持！

## Slide 61: 间接路由
移动设备使用2个地址
  永久地址：被通信者使用，因此对于通信者而言移动设备的位置是透明的
  转交地址：被归属代理使用，用于转发到访问网络
三角路由问题：
  效率低下，特别当通信者与移动设备在同一访问网络时

## Slide 62: 直接路由
1
2
3
4
归属网络
访问网络
通信者请求、接收设备的转交地址
通信者使用转交地址作为目的地址，将报文发往外部代理
外部代理收到报文，转发给设备
设备使用转交地址作为源地址回复通信者

## Slide 63: 直接路由
解决了三角路由问题
对通信者不透明：通信者必须从归属代理获取转交地址
  如果设备移动到其他访问网络？
1
2
3
4

## Slide 64: 直接路由
使用锚外部代理（anchor foreign agent）：第一个访问网络中的外部代理
通信者数据始终发往锚外部代理，由锚外部代理转发到当前访问网络
当设备到达新的访问网络时
  向新的外部代理注册（步骤3）
  新的外部代理向锚外部代理提供新的转交地址（步骤4）
广域网
1
第一个访问网络
锚外部代理
2
4
新外部代理
3
通信者
新访问网络
5

## Slide 65: 目录
无线网络简介
无线链路特征与多路访问
802.11无线局域网
蜂窝网
管理移动性的一般方法
移动IP、蜂窝网的移动性管理

## Slide 66: 移动IP
移动IP：支持移动性的Internet体系架构与协议，RFC 5944
多个已经学过的技术特征
  归属代理、外部代理、外部代理注册、转交地址、封装
三部分组成
  报文间接路由
  代理发现
  代理注册

## Slide 67: 移动IP下的间接路由
永久地址: 128.119.40.186
转交地址: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
通信者发出的报文
dest: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
归属代理到外部代理: 报文封装
dest: 128.119.40.186
外部代理到设备：解封装后转发

## Slide 68: 移动IP下的代理发现
代理通告 – 外部代理/归属代理通过广播ICMP报告（typefield=9），通告代理服务的存在
代理请求 – 设备发送代理请求报文（ICMP typefiled=10），然后代理广播通告
随后进行注册请求、注册回复
R bit: 强制要求注册
H,F bits: 归属代理/外部代理

## Slide 69: 移动IP下的代理注册
访问网络: 79.129.13/24
归属代理，地址: 128.119.40.7
外部代理
移动设备
永久地址MA: 128.119.40.186
注册请求
COA: 79.129.13.2
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 9999
identification:714
….
注册回复
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 4999
Identification: 714
encapsulation format
….
注册回复
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 4999
Identification: 714
….
时间
ICMP 代理通告
COA: 79.129.13.2
….
注册请求
COA: 79.129.13.2
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 9999
identification: 714
encapsulation format
….

## Slide 70: 蜂窝网的移动性管理
通信者
MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
有线
公共电话网络
不同的蜂窝网，由不同的运营商管理
回顾：GSM蜂窝网架构（2G）

## Slide 71: 蜂窝网的移动性管理
归属网络：设备订购服务的网络（如：中国移动、中国联通、中国电信）
  归属位置注册器（HLR）：一个数据库，记录了用户当前位置、电话号码以及各类用户信息（订阅服务、账单、使用偏好）
  归属MSC：即之前提到的网关MSC
  归属MSC + 归属HLR = 归属代理
被访网络：用户设备当前所处网络
  访问者位置注册（VLR）：一个数据库，记录访问者信息
  VLR + 被访网络的MSC = 外部代理
  被访网络有时与归属网络是同一网络

## Slide 72: GSM：间接路由
Public switched
telephone
network
移动设备
归属MSC
HLR
归属网络
被访网络
通信者
MSC
VLR
1
使用移动设备电话号码进行呼叫，定位归属网络
2
归属MSC查询HLR，
获取移动设备当前漫游号码
（类似转交地址）
3
归属MSC基于漫游号码，呼叫被访网络MSC
4
被访网络
由于GSM基于电话网络，基于目标的传输称为呼叫

## Slide 73: 切换：同一MSC，不同基站
切换：将呼叫路径从一个基站转移到另一个基站
原因： GSM没有规定切换策略（即何时切换），只规定切换机制（即如何切换）
  新基站信号更强
  负载均衡：释放旧基站的信道（GSM采用组合FDM/TDM）
切换由旧基站发起
Mobile
Switching
Center
VLR
old BSS
new BSS
old
routing
new
routing

## Slide 74: 切换：同一MSC，不同基站
旧基站通知被访MSC即将发起切换，并提供包含至少1个新基站的列表
MSC选择新基站，设置到新基站的路径，分配相应路由资源，通知新基站
新基站分配无线信道给该设备
新基站通知MSC与旧基站，并提供与设备的关联信息
旧基站告诉无线设备，即将进行切换
移动设备与新基站交换信息，激活信道
移动用户通知新基站与MSC，完成激活。MSC中后续呼叫讲路由到新基站
MSC通知旧基站释放资源
Mobile
Switching
Center
VLR
old BSS
1
3
2
4
5
6
7
8
new BSS

## Slide 75: 切换：MSC之间
锚MSC：第一个被访网络中的MSC
  后续呼叫都经过锚MSC
设备向新MSC注册时，新MSC通知锚MSC设备位置信息
归属网络
归属 MSC
公共电话网络
通信者
MSC
锚MSC
MSC
MSC
切换之前

## Slide 76: 切换：MSC之间
锚MSC：第一个被访网络中的MSC
  后续呼叫都经过锚MSC
设备向新MSC注册时，新MSC通知锚MSC设备位置信息
归属网络
归属 MSC
公共电话网络
通信者
MSC
锚MSC
MSC
MSC
切换之后

## Slide 77: LTE（4G）中的移动性管理
GSM：电话网络中，设备始终处于激活状态
4G：设备可能处于休眠状态
  休眠状态下，从一个基站移动到另一个基站，网络无法获知位置移动
解决方案：寻呼（paging），基站定期广播报文，确认设备仍然存在
切换过程：与2G、3G类似
  新基站与MSC准备
  执行切换
  完成切换
P-GW
old
eNodeB
old
routing
new
routing
new
eNodeB
source
MME
target
MME

## Slide 78: 无线与移动性对网络高层的影响
逻辑上，影响不大
  Internet网络层仍然尽力而为服务
  TCP与UDP可以建立在各类物理层+链路层无线技术上
实际上
  高比特错误、切换导致的报文丢失/延迟
  影响TCP拥塞控制：拥塞窗口不必要地被减小
  延迟对实时应用的影响
  无线带宽的限制

## Slide 79: 总结
无线网络分类
无线网络2个核心问题：无线信道传输、移动性管理
无线信道传输
  技术挑战、CDMA
802.11无线局域网
蜂窝网：架构
移动性管理
  基本架构
  间接路由、直接路由
  移动IP、蜂窝网的移动性管理
教材：第7章